## Slide 1: ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
6. Биполярные транзисторы

## Slide 2: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Биполярным транзистором называют электропреобразовательный прибор, имеющий два p–n перехода, пригодный для усиления мощности электрических сигналов.
По принципу действия транзисторы делятся на: биполярные и полевые.
В работе биполярных транзисторов используются носители обеих полярностей (дырки и электроны), что и отражено в их названии.
В полевых (униполярных) транзисторах используется движение носителей одного знака.

## Slide 3: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
По порядку чередования p–n переходов транзисторы бывают: n–p–n и p–n–p типов (рис. 6.1).

## Slide 4: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Область транзистора, расположенная между p–n переходами, называют базой.
Область транзистора, из которой происходит инжекция носителей в базу, называют эмиттером, а переход эмиттерным.
Область транзистора, осуществляющая экстракцию носителей из базы, называют коллектором, а переход коллекторным.

## Slide 5: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Толщина базы делается значительно меньше диффузионной длины неосновных носителей в ней.
Концентрация атомов примеси в эмиттере и коллекторе (низкоомные области) значительно больше, чем в базе (высокоомная область).
Площадь коллекторного перехода больше эмиттерного, что способствует увеличению коэффициента переноса носителей из эмиттера в коллектор.

## Slide 6: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
В зависимости от полярности внешних напряжений, подаваемых на электроды транзистора, различают следующие режимы его работы:
Активный режим – эмиттерный переход смещен в прямом направлении (открыт), а коллекторный – в обратном направлении (закрыт).
Режим отсечки – оба перехода смещены в обратном направлении (закрыты).
Режим насыщения – оба перехода смещены в прямом направлении (открыты).
Инверсный режим – коллекторный переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный – в обратном. В таком режиме коллектор выполняет роль эмиттера, а эмиттер – роль коллектора. При инверсном включении параметры реального транзистора существенно отличаются от параметров при нормальном включении.

## Slide 7: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим, различают три схемы включения.
На рис. а показана схема включения транзистора с общей базой (ОБ), на рис. б – схема с общим эмиттером (ОЭ), на рис. в – схема с общим коллектором (ОК).

## Slide 8: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Принцип действия транзисторов n–p–n и p–n–p типов одинаков, различие заключается лишь в полярности внешних напряжений и типа основных носителей, инжектированных в область базы (рис. 6.3).
Принцип действия транзистора принято рассматривать в активном режиме работы в схеме с общей базой рис. 6.3,б. Под действием внешнего напряжения Uэб эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а под действием Uкб коллекторный переход – в обратном.

## Slide 9: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов

## Slide 10: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Для количественной оценки составляющих полного тока эмиттерного перехода вводят коэффициент инжекции или эффективность эмиттерного перехода:
(6.1)
Он показывает, какую долю от общего тока эмиттера составляет ток инжектированных в базу носителей заряда (в данном случае электронов).
На практике коэффициент инжекции оказывается близким к единице γ = 0,98…0,995.

## Slide 11: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Электроны, инжектированные в базу, создают в базе вблизи p–n перехода неравновесную концентрацию носителей, которая нарушает электронейтральность области базы.
Для сохранения электронейтральности базы из внешней цепи от источника питания Uэб дырки через вывод базы устремляются к эмиттерному переходу, создавая ток Iб .
Таким образом входная цепь эмиттер–база оказывается замкнутой, во внешней цепи протекает входной ток, ток эмиттера Iэ .

## Slide 12: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Часть подошедших дырок к эмиттерному переходу рекомбинирует с инжектированными электронами, а вследствие разности концентрации (в диффузионных транзисторах) и разности концентраций и наличия внутреннего электрического поля (в дрейфовых) электроны и дырки движутся вглубь базы к коллекторному переходу.
Так как ширина базы значительно меньше диффузионной длины электронов, то большинство инжектированных электронов не успевает рекомбинировать.

## Slide 13: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Электроны, подошедшие к обратносмещенному коллекторному переходу, попадают в ускоряющее поле Uкб , экстрагируют (втягиваются) в коллектор, создавая ток коллектора Iкn , а подошедшие дырки отталкиваются полем коллекторного перехода и возвращаются к базовому выводу.
Таким образом выходная цепь – коллектор–база оказывается замкнутой и в ней протекает ток Iк .

## Slide 14: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Процесс переноса неосновных носителей через базу характеризуется коэффициентом переноса
(6.2)
величина которого зависит от ширины базы, диффузионной длины носителей и близка к единице ε=0,988…0,995.
Экстракция электронов может сопровождаться ударной ионизацией атомов полупроводника и лавинным умножением носителей заряда в коллекторном переходе.

## Slide 15: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Процесс умножения носителей в коллекторном переходе оценивается коэффициентом лавинного умножения
(6.3)
В связи с этим, ток коллектора, вызванный инжекцией основных носителей заряда через эмиттерный переход, равен
(6.4)
где – статический коэффициент передачи тока эмиттера.

## Slide 16: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Таким образом принцип действия транзистора основан на следующих физических процессах:
1. Инжекция носителей через прямосмещённый эмиттерный переход.
2. Рекомбинация и диффузионный перенос носителей через область базы от эмиттерного к коллекторному переходу.
3. Экстракция носителей через обратносмёщенный коллекторный переход.

## Slide 17: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
Согласно рис. 6.3 ток эмиттера имеет две составляющие: электронную и дырочную
. (6.5)
Обратный ток коллектора в цепи базы противоположен току рекомбинации
;
. (6.6)
Ток коллектора имеет две составляющие: управляемый ток и обратный ток
. (6.7)

## Slide 18: 6.1. Принцип действия биполярных транзисторов
С учетом уравнений (6.5) – (6.7) получаем
(6.8)
Это выражение устанавливает связь между токами транзистора. Оно справедливо для любой схемы включения и удовлетворяет первому закону Кирхгофа.

## Slide 19: 6.2. Статические характеристики биполярных транзисторов
Статические характеристики транзистора устанавливают функциональную связь между токами и напряжениями транзистора.
На практике наибольшее распространение получили статические характеристики, в которых в качестве независимых переменных приняты входной ток и выходное напряжение, и они описываются следующей системой уравнений:
(6.9)

## Slide 20: 6.2. Статические характеристики биполярных транзисторов
Основные характеристики: а) входная при ; б) выходная при .
Вспомогательные характеристики: в) характеристика прямой передачи при ; г) характеристика обратной связи при

## Slide 21: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
Рассмотрим семейства характеристик для транзистора, включенного по схеме с общей базой (рис 6.4)

## Slide 22: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Семейство входных характеристик при представлены на рис. 6.5 и выражает зависимость входного напряжения от входного тока.

## Slide 23: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При Uкб = 0 входная характеристика представляет собой прямую ветвь ВАХ прямосмещенного эмиттерного перехода и может быть описана уравнением
(6.10)

## Slide 24: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При увеличении по абсолютной величине напряжения на коллекторе входная характеристика смещается в область больших токов, за счет уменьшения ширины базы (эффект Эрли) и увеличения градиента концентрации неосновных носителей в ней.
Это приводит к уменьшению рекомбинации носителей в базе и возрастанию тока эмиттера при неизменном напряжении Uэб . То, что коллекторное напряжение влияет на входную характеристику, свидетельствует о наличии в транзисторе внутренней обратной связи.

## Slide 25: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Семейство выходных характеристик при представлены на рис. 6.6 и выражают зависимость выходного тока от выходного напряжения

## Slide 26: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зависимость выходного тока от выходного напряжения:
(6.11)
Если , то выходная характеристика представляет собой характеристику обратно-смещенного коллекторного перехода. Транзистор работает в режиме отсечки в области, расположенной ниже данной характеристики.

## Slide 27: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если во входной цепи эмиттера задан ток , то при в коллекторной цепи протекает ток , т.е. поля контактной разности потенциалов коллекторного перехода достаточно для экстракции носителей из базы в коллектор.
С увеличением абсолютного значения ток несколько возрастает за счет появления обратного тока , а также некоторого увеличения коэффициента переноса, вызванного уменьшением толщины базы.

## Slide 28: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При подаче на коллектор прямого напряжения появляется прямой ток коллектора, направленный навстречу току . Результирующий ток в цепи коллектора уменьшается, транзистор работает в режиме насыщения

## Slide 29: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ
Семейство характеристик прямой передачи при представлено на рис. 6.7

## Slide 30: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ
Семейство характеристик прямой передачи при
(6.12)
При , характеристика передачи выходит из начала координат, и в первом приближении ее можно считать прямой линией. С ростом коэффициент передачи тока эмиттера становится нелинейным.

## Slide 31: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ
С увеличением напряжения на коллекторе характеристика сдвигается вверх, что обусловлено уменьшением рекомбинации носителей в базе за счет уменьшения ее ширины (эффект Эрли). Характеристики прямой передачи можно построить, используя семейство выходных характеристик.

## Slide 32: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Семейство статических характеристик обратной связи транзистора при , представлено на рис. 6.8.

## Slide 33: 6.3. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОБ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Характеристика обратной связи имеет отрицательный наклон, что связано с уменьшением ширины базы и тока рекомбинации, а также с ростом градиента концентрации носителей тока эмиттера при увеличении абсолютного значения напряжения Uкб .
Так как характеристика снимается при постоянном токе эмиттера, то необходимо уменьшать инжекцию носителей из эмиттера в базу посредством снижения Uэб . Характеристики обратной связи можно построить, используя семейство входных характеристик.

## Slide 34: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
Рассмотрим семейства характеристик для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером (рис 6.9).

## Slide 35: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Семейство входных характеристик при представлены на рис. 6.10 и выражает зависимость входного напряжения от входного тока.

## Slide 36: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При отсутствии внешнего напряжения входная характеристика представляет собой вольт–амперную характеристику двух параллельно включенных p–n переходов. Это соответствует режиму насыщения транзистора.
Положительное напряжение, приложенное к коллекторному переходу, создает в коллекторной цепи прямой ток, который по направлению противоположен обычному току коллектора (). Поэтому ток базы представляет собой сумму .

## Slide 37: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При увеличении напряжения коллекторный переход включается в обратном направлении, и транзистор переходит в активный режим работы. В цепи базы протекает ток .
При ток , и в цепи базы протекает ток .
Увеличение приводит к росту рекомбинации носителей в базе, и при некотором напряжении ток базы становится равным нулю , а характеристика смещается в сторону оси напряжений.

## Slide 38: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Семейство выходных характеристик при представлены на рис. 6.11 и выражают зависимость выходного тока от выходного напряжения

## Slide 39: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В схемах с ОЭ и ОК управляющим является входной ток – ток базы , поэтому в этих схемах удобнее пользоваться коэффициентом передачи тока базы .
Установим связь между током базы и током коллектора исходя из условий .
Тогда

## Slide 40: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приняв следующие обозначения:
Получим
где – управляемая составляющая тока коллектора
– неуправляемая составляющая тока коллектора

## Slide 41: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр называют статическим коэффициентом передачи тока базы, величина которого составляет десятки – сотни раз.
При токе базы, равном нулю, в коллекторной цепи протекает обратный ток, величина которого равна , и выходная характеристика представляет собой характеристику обратно-смещенного перехода. Транзистор работает в режиме отсечки в области, расположенной ниже данной характеристики.

## Slide 42: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При наличии входного тока базы и небольшого напряжения , коллекторный переход открыт и транзистор работает в режиме насыщения, ток коллектора резко возрастает, что соответствует крутому восходящему участку выходных характеристик.
Если транзистор из режима насыщения переходит в активный режим. Рост коллекторного тока замедляется, характеристика идет более полого. Небольшой рост Iк на пологом участке обусловлен:

## Slide 43: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Небольшой рост на пологом участке обусловлен:
1. Уменьшением ширины базы и тока базы (уменьшается рекомбинация носителей в базе) при увеличении . Для поддержания постоянного значения тока базы необходимо увеличивать , что приводит к росту токов эмиттера и коллектора.
2. Увеличением напряжения на коллекторном переходе, что приводит к росту ударной ионизации в коллекторном переходе, и возрастанию тока коллектора. При больших значениях возможен электрический пробой p–n перехода.

## Slide 44: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ
Семейство характеристик прямой передачи при представлено на рис. 6.12

## Slide 45: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ
Описывается зависимостью .
Отклонение их от прямой линии определяется нелинейностью изменения коэффициента передачи тока базы от режима работы транзистора.
При напряжении на коллекторе, отличном от нуля, характеристики прямой передачи сдвинуты по оси ординат на величину . Эти характеристики можно построить из семейства выходных характеристик.

## Slide 46: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Семейство статических характеристик обратной связи транзистора при , представлено на рис. 6.13.

## Slide 47: 6.4. Статические характеристики биполярных транзисторов в схеме с ОЭ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При небольших напряжениях характеристики имеют восходящий участок, соответствующий режиму насыщения транзистора.
Пологий участок характеристик обратной связи соответствует активному режиму работы транзистора. Эти характеристики получаются простым графическим перестроением семейства входных характеристик.